Fiche technique : UTILISER UN MICROSCOPE

Définition :

Le microscope est un instrument optique qui permet des grossissements de 40 à 1200 fois. Mais on ne peut observer que des objets très minces qui peuvent être traversés par la lumière.

(Comment je dois m’y prendre ?

- Place le microscope au milieu de la paillasse, poignée vers soi.

- Allume la lumière. Met en place le petit objectif (X4) (toute observation doit commencer par ce grossissement).

- Installe la préparation sur la platine et met l'objet à observer au centre du trou de la platine et donc dans l'axe de l'objectif.

| Critères de réussite | Autoévaluation |
| --- | --- |
| Le microscope est bien placé sur la paillasse. Je commence mon observation au plus faible grossissement. La mise au point est nette, j’ai suivi les consignes. J’ai refait l’observation au plus fort grossissement. A la fin de travail, j’ai rangé mon microscope. |  |  |

- Avec la vis macrométrique, rapproche au maximum la préparation de l'objectif en évitant absolument leur contact. Pour cette opération, contrôle le mouvement de la platine en regardant par le côté.

- A ce moment-là seulement, place l’œil sur l'oculaire et éloigne lentement la platine de l'objectif avec la vis macrométrique jusqu'à ce que l'image de la préparation apparaisse nette.

- Change alors d'objectif par simple rotation du porte-objectif jusqu'au déclic.

- Reprends alors l'observation. il faudra parfaire la mise au point avec la vis micrométrique

# Text boxes

Grossissement:

Pour le connaitre, multiplie le grossissement de l’oculaire par celui de l’objectif sélectionné (4, 10 ou 40)

Astuce :

Si tu ne parviens plus à voir quelque chose et que tu es perdu, reprends ton travail à l’étape 4.